## Slide 1
설비 데이터 EDA 요약
센서 신호, 고장 이력, 조달 및 재고 데이터를 함께 분석
876,100
시간별 센서 관측
100
분석 설비
761
고장 이벤트
2,248
부품 교체 수요
고장 직전 신호
고장 1일 전 전압·압력·진동은 상승하고 회전은 하락했다. 현재값보다 시간 기반 변화량에서 고장 징후가 선명했다.
운영 병목
comp2는 대응 42일이 사용기한 30일보다 길고, 재고 부족 대기율도 15.0%로 가장 높다. 예측과 발주에 부품별 조달 조건을 반영해야 한다.
분석 기준
2015년 Azure PdM 100대 및 합성 운영 데이터
Source: data/raw/azure_pdm, data/operations, src/EDA
01

## Slide 2
고장은 comp2에 가장 많이 발생
부품별 예측 모델과 반복 고장 이력 변수가 필요한 근거
Chart: 건
| 항목 1 | 항목 2 | 항목 3 | 항목 4
계열 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
34.0%
전체 고장 중 comp2 비중
30일
동일 설비 반복 고장 간격 중앙값
반복 고장 전이의 75%가 60일 이내에 발생했다. 최근 고장 횟수와 마지막 고장 이후 경과시간을 예측 변수로 사용한다.
Source: PdM_failures.csv; EDA_PdM.py
02

## Slide 3
고장 1일 전 센서 수준 변화가 뚜렷해짐
전체 센서 평균과 표준편차로 표준화한 고장 전 30일 궤적
Chart: 표준화 수준(σ)
| 30 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0
전압 | -0.007 | -0.015 | 0.005 | -0.002 | 0.354 | 0.34
회전 | 0.029 | 0.032 | 0.024 | 0.008 | -0.567 | -0.547
압력 | 0.007 | -0.013 | 0.008 | -0.008 | 0.428 | 0.429
진동 | -0.019 | -0.028 | -0.015 | -0.018 | 0.472 | 0.473
고장 1일 전
전압 +0.35σ 압력 +0.43σ 진동 +0.47σ 회전 -0.57σ
모델 반영
현재값에 rolling mean, trend, deviation을 추가한다. 변동성은 뚜렷한 증가가 없어 검증 후 선택한다.
Source: PdM_telemetry.csv, PdM_failures.csv; 고장별 30일 관측창 평균
03

## Slide 4
comp2는 대응시간이 길고 재고 부족 경험도 가장 높음
예측 기간과 발주 기준을 부품별로 분리해야 하는 운영 근거
Chart: 일
| comp1 | comp2 | comp3 | comp4
조달+준비 | 8 | 42 | 16 | 24
사용기한 | 180 | 30 | 90 | 120
Chart: %
| comp1 | comp2 | comp3 | comp4
재고 부족 대기 | 7.1 | 15 | 13.3 | 4.2
조달 지연 | 34.2 | 27.5 | 30 | 37.5
대응시간과 사용기한
과거 수요·조달 리스크
운영 적용
부품별 Horizon을 적용하고, 최근 90일 수요와 실제 조달 지연을 발주량·마감일 계산에 반영한다. comp2는 사용기한보다 대응시간이 길어 선발주와 재고 회전 관리가 함께 필요하다.
Source: part_master, purchase_orders, generation_report
04